## Slide 1: Ch.4.
화석 연료로 인한 기타 환경 문제들
  도시 오존 Urban ozone
  분진
  기타

## Slide 2
  도시 오존 Urban ozone
    VOC + NO* + sunlight  mixture of O3, HNO3, organics
    일차적 오염물  이차적 오염물
오존 발생의 원인이 되는 도시 스모그
From http://frontpagemag.com/2010/01/13/politicizing-smog-by-rich-trzupek/

## Slide 3
From http://www.kdheks.gov/bar/air-monitor/ozone.jpg

## Slide 4
    도시 오존으로 인한 건강적 위협
      호흡기계 염증(기침, 목 염증), 가슴 통증.
      폐 기능 손상(호흡 곤란 유발)
      천식 악화
      호흡기계 감염 증가
      기관지 감염 및 훼손
    O3의 최대 허용치
      한국: 8시간 평균 0.06 ppm, 1시간 평균 0.1 ppm
      미국: 1시간 평균 0.12 ppm
      캐나다: 1시간 평균 0.08 ppm
      WHO: 1시간 평균 0.1 ppm

## Slide 5
수도권 연평균 오존 농도의 변화
From https://www.me.go.kr/mamo/web/index.do?menuId=587

## Slide 6
전국 오존 농도 일일 변화량
http://analog2u.tistory.com/43

## Slide 7
From http://www.edunewz.com/2007_07_21_archive.html

## Slide 9
  대기중 입자 (분진, 미세먼지, 에어졸 등) Particulates in air pollution
    고체 (먼지, 검댕), 액체 (안개, 분무비 mist)
    입자 크기
      미세 Fine: < 2.5 mm
      Coarse : > 2.5 mm
    총부유입자량(한국에선 ‘총미세먼지량’이라 부름; 크기 10-1 mm) TSP (total suspended particulates)  대기질 기준치; < 75mg/m3.
    PM10: 직경 10mm 이하의 부유입자량  현재 흔히 사용되는 기준
      150 mg/m3 (USA)
      50 mg/m3 (연평균)
      100 mg/m3 (일평균) (ROK)

## Slide 10
전국 미세먼지량 변화: PM10

## Slide 11
전국 미세먼지량 변화: PM2.5

## Slide 12
  비산재 Fly ashes
    매우 작은 광물 재
    흔히 탄소 연소로부터 발생
    몇몇 독성 중금속 함량 높음
    요즈음은 대부분 모아서 처리/가공
From http://geoinfo.nmt.edu/staff/hoffman/flyash.html

## Slide 13
Method of fly ash transfer can be dry, wet, or both.
From http://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/fach01.cfm

## Slide 14
비산재의 처리/가공
From http://www.rmrc.unh.edu/tools/uguidelines/cfa51.asp